План-конспект урока

по трудовому обучению в 5 классе

Тема урока: «Сборка деталей из древесины»

Цель урока: Научить правильно использовать гвозди и клей при сборке деталей и конструкций из древесины.                                                                                                    Задачи урока:

Обучающая – формирование у учащихся основных понятий по теме для дальнейшего практического применения.

Воспитательная — воспитание коллективизма, ответственности за порученное дело, аккуратности, дисциплинированности, эстетического вкуса, трудовой культуры.

Развивающая — развитие мотивационной сферы личности, творческих способностей, мировоззрения.

Оснащение: заготовки из древесины, столярный инструмент, клей ПВА.

Литература: учебные пособия 5 класс

Ход урока.

1. Организационный момент.

Проверка наличия учащихся. Осмотр внешнего вида учащихся (спец. одежда). Назначение дежурных.
2. Подготовка учащихся к восприятию новой темы.

Тема нашего сегодняшнего занятия «Сборка изделий из древесины».

Многие из вас сталкивались с изделиями из древесины, но вы не задумывались о том на каком соединении они собраны. В производстве мебели гвозди используют для вспомогательного крепления при выполнении различных технологических операций. Так, например, гвоздями прибивают приклеиваемую деталь   на время схватывания клея.  Работы по соединению гвоздями чаще всего выполняет плотник. Плотник рубит стены из брёвен, делает полы, соединяет при помощи гвоздей различные детали и выполняет другие различные работы. Он должен знать способы изготовления различных деревянных изделий и соединения деталей.

3. Изложение нового материала.

Процесс соединения деталей называют сборкой. Забитые гвозди удерживаются в деталях за счёт защемления между древесными волокнами.

Гвозди – детали стандартные. В зависимости от назначения они бывают разных размеров и отличаются формой головок

Гвозди подразделяются на: столярные, плотницкие, декоративные, замковые, строительные, кровельные.

Гвоздь состоит из: 1.Острия 2.Стерженя 3. Головки 4. Насечки.

Длина гвоздя должна быть в 2 – 3 раза больше толщины пробиваемой детали.

Важно помнить, что прибивать надо тонкую деталь к более толстой! Диаметр гвоздя не должен превышать 1/10 толщины прибиваемой детали.

прежде чем забивать гвоздь надо разметить места соединения шилом сделать углубления.

В гвоздевых соединениях конструкций, изготавливаемых из древесины лиственницы и твёрдых лиственных пород (берёза), гвозди диаметром более 6 мм следует забивать в заранее просверленные гнёзда, причём диаметр гвоздя должен составлять 0,9 диаметра забиваемого гвоздя, а глубина – 0,6 длины гвоздя.

В соединении элементов из досок хвойных и мягких лиственных пород гвозди независимо от диаметра забивают без предварительного рассверливания гнёзд.

Забивать гвозди в деревянные конструкции следует по шаблону, кондуктору, места забивания гвоздей, в которых должны точно соответствовать чертежам. Шаблоны изготавливают из фанеры или кровельной стали.

Забивают гвозди ударным инструментом – столярным молотком.

Хватка молотка должна быть такой, чтобы конец ручки выступал из сжатой ладони на 30 – 40 мм.

Гвоздь начинают забивать несильными ударами, а когда он войдёт до половины стержня – ударять надо сильнее. Головка забиваемого в деталь гвоздя не должна выступать, иначе она будет мешать отделке изделия. Но если последние удары по головке гвоздя наносить молотком, то можно смять поверхность детали.  Чтобы избежать этого, необходимо применять пробойник.

Его ставят на головку гвоздя и наносят по нему удары молотком.

Если при забивании гвоздь изогнулся, его необходимо выдернуть и заменить прямым, для этого используют молоток со специальной прорезью на носке или клещи. Чтобы не повредить изделие, под губки клещей или боек молотка подкладывают кусочек фанеры или небольшую колодку.

Забивать гвозди в мёрзлую и сырую древесину не рекомендуется, так как гвозди коррозируют (ржавеют), что снижает прочность соединения.   Гвозди надо забивать в здоровую часть древесины. Не следует забивать их в сучки и трещины. При креплении наличников, плинтусов, досок пола головки гвоздей утапливают и перед окраской шпатлюют для укрытия возможных вмятин.

4. Закрепление нового материала

- Что такое сборка?

- Назовите элементы гвоздя, детали молотка, клещей?

- Подумайте, зачем перед забиванием гвоздей делают углубление или сверлят отверстие?

- Как вы думаете, зачем на стержне гвоздя под головкой делают насечку?

Как надо прибить деталь толщиной 5 мм. Какой длины должны быть гвозди и на каком расстоянии друг от друга их надо забивать?

5. Вводный инструктаж

Правила безопасности при сборке изделий на гвоздях, на клею.

6. Самостоятельная теоретическая и практическая работа.

Сборка кормушки на гвоздях.

7. Текущий инструктаж.

Контроль за соблюдением правил безопасности. Выявление недостатков в изделии: перекосов конструкции, излишних напряжений в соединяемых деталях.

8. Заключительный инструктаж

Обсуждение работ учащихся. Выявление и обсуждение возникших вопросов и трудностей при выполнений задания. Дополнительные вопросы для закрепления полученных знаний. Выводы о проделанной работе. Выставления оценок.

9. Уборка учебных мест.

Учитель трудового обучения							О.Н.Куис